Licht als golf:

Fouriermethoden

- Amplitude en faseobjecten

- De optische fouriertransform

- Het oplossend vermogen van de microscoop

- Zichtbaar maken van faseobjecten door filtering van de fouriertransform

- Amplitude- en faseobjecten

Het object O(x,y)

Lichtgolf na passage van het preparaat O(x,y) = A(x,y)expi((x,y):

Amplitudeobject: 	O(x,y) = A(x,y)expi(

Faseobject:			O(x,y) = Aexpi((x,y)

Gemengd object:	O(x,y) = A(x,y)expi((x,y)

Het oog/camera ziet alleen amplitude-variaties ( geen details in faseobjecten

Fasegevoelige microscopie

"Vertaling" van onzichtbare faseverschillen ((x,y) in zichtbare amplitudeverschillen A'(x,y):

Twee mogelijkheden:

- Via fouriermethoden

- Via interferometrie

b) De optische fouriertransform

Lens 1: Creëert fouriertransform

Lens 2: Creëert inverse fouriertransform    (beeld = origineel)

Vertaling faseobject naar amplitudebeeld geschiedt via filteren van de fouriertransform.

Fouriertransformatie met lens

Eén straal door object O(x,y) in richting (kx,ky) met kx = |k|sin( en ky = |k|sin( naar punt D(X,Y):

- Fase- + amplitudeverandering O(x,y) = A(x,y)expi((x,y)

- Weglengteverschil OA' geeft faseverschuiving (kxx + kyy)

- Weglengteverschil AD en A'D is nul.

Dit geeft:

Optellen van álle stralen door  O(x,y) geeft:

of

Dit is de fouriertransform van het object O(x,y)!!

De fouriertransform is een complex getal:

E(kx,ky) = |E(kx,ky)|expi((kx,ky),

met:

- amplitude |E(kx,ky)| en intensiteit I(x,y) ( (|E(kx,ky)|)2

- fase ((kx,ky).

- Het oplossend vermogen van de microscoop

Cosinusvormig amplitudeobject:

,

of

De fouriertransform is:

of

D.w.z. drie Dirac (-functies op een rij.

Beperkte invang door objectief

Als de twee buitenste stralen niet door het objectief worden ingevangen ontstaat na inverse fouriertransformatie IFT(A1((0,0)) een egaal beeld.

Dus om de cosinus met periode d te zien, moeten de stralen met kx = |k|sin( = (2(/d door het objectief ingevangen worden. Dit kan alleen als

Dit is het scheidend vermogen van het objectief.

Verbeteren oplossend vermogen

- Olieimmersie objectief: Maak ( kleiner door olie tussen het preparaat en het objectief te plaatsen: ( = (lucht/n. De resolutie wordt (NA = n.sin(obj):

- Schuine belichting: zodat één 1e orde reflectie door het objectief wordt ingevangen (NAcond = n.sin(cond):

Typische resoluties:

( = 550 nm (groen)

- 10x objectief: NAobj = 0.1; NAcond = 0.1

dmin = 0.550/(0.1+0.1) = 2.75 (m

- 80x objectief: NAobj = 0.9; NAcond = 0.9

dmin = 0.550/(0.9+0.9) = 0.306 (m

- 125x olieimmersie objectief: nolie = 1.45

NAobj = 1.3; NAcond = 1.3

dmin = 0.550/(1.3+1.3) = 0.211 (m

- Fasegevoelige microscopie

Filteren van de fouriertransform:

Faseobject: O(x,y) = Aexpi((x,y)

(

Fouriertransform object: FT(O(x,y))

(

Filteren fouriertransform: B(kx,ky).FT(O(x,y))

(

Terugtransformeren geeft nieuw beeld:

O'(x,y) = A'(x,y).exp(i('(x,y))

(

We zien |A'(x,y)|2

Beschouw: faseobject met kleine ((x,y):

O(x,y) = Aexpi((x,y)

als ((x,y) << 1,

O(x,y) ( A(1 + i((x,y))

De fouriergetransformeerde is:

- De eerste term is de heldere nulde orde piek.

- De tweede, zwakke, term bevat de fase-informatie.

Donkerveld microscopie

Verwijdering van de nulde orde piek A((0,0) in de fouriertransform gevolgd door inverse transformatie:

Fourier transform

(

Gefilterde fouriertransform

(

Inverse fouriertransform O'(x,y)

(

Zichtbare intensiteit

I'(x,y) = O'(x,y).O'(x,y)*=A2[((x,y)]2

Schlieren microscopie

Verwijdering van één helft van de fouriertransform gevolgd door inverse transformatie geeft een "gradient"-beeld:

Gevoelig voor snelle veranderingen in ((x,y).

Fasencontrast microscopie

Verzwakking ((<1) van de nulde orde piek plus faseverschuiving van 90 graden (=1/4(): A((0,0) ( i(A((0,0).

Gefilterde fouriertransform

(

Inverse fouriertransform O'(x,y)

(

Intensiteit

I'(x,y) = O'(x,y).O'(x,y)*=A2[(+((x,y)]2

als ( << (

I'(x,y) =A2[(2+2(((x,y)]

Toepassingen

Donkerveld:

Kleine deeltjes in homogeen medium: stof, insluitsels, Brownse beweging.

Schlieren:

Afbeelding van gradiënten in concentraties, dichtheden en imperfecties in gassen, vloeistoffen en vaste stoffen.

Fasecontrast:

Microscopische afbeelding van cellen, bacteriën, kristaloppervlakken, waar de verschillen in fase erg klein zijn.

# Text boxes

Amplitudeobject

Fouriertransform

(amplitudedeel)

vi)

v)

iv)

iii)

ii)

i)

1

2

objectief

oculair + oog