Far field methoden: Optische microscopie

[algemeen]

- Licht

- Geometrische optica

- Oog-loep-microscoop

- Echte optiek

- Numerieke apertuur

- Verlichting volgens Köhler

- Moderne optische microscopen

- Licht

Als golf:

Als straal:

richting // , met

Optica:

Licht als straal: Geometrische optica

Licht als golf: 	Fourieroptica en interferometrie

- Geometrische optica

Twee wetten:

- Reflectie: Hoek van inval = hoek van reflectie

- Brekingswet van Snellius: sin((i)/sin((t) = n2/n1

De enkelvoudige, oneindig dunne lens

Aannames:

- Stralen dicht bij optische as (paraxiale aanname: h ( 0). Dit betekent Snellius ( (i/(t ( n2/n1

- De lens is oneindig dun

v = voorwerpsafstand

b = beeldafstand

R1 = straal eerste lensvlak

R2 = straal tweede lensvlak

n = brekingsindex glas

Resultaat:

Alle stralen van v komen in één punt b.

Constructie beeldvorming:

- Straal door centrum lens gaat rechtdoor

- Straal door voorste brandpunt verlaat lens parallel aan de optische as

- Straal parallel aan optische as snijdt na verlaten lens het achterste brandpunt op de optische as.

Voldaan is aan:

Lineaire vergroting: M = hb/hv = b/v

- Oog - loep -microscoop

Het menselijke oog:

- Kleinste scherpe afstand  (als referentie) = 250 mm

- Resolutie ( = 1 tot 2 boogminuten

- Kleinste detail: hv ( 250( ( 0.1 mm

één boogminuut = 1/60 graad

één boogseconde = 1/60 boogminuut

De loep:

Angulaire vergroting: Mang = (/(

Ongeaccommodeerd oog met loep:

( ( hv/floep

Maximaal geaccommodeerd oog zonder loep: 			( ( hv/250

Dus: Mang = 250/floep

De microscoop:

Mang ( (/( = (hb/foc)/(hv/250) = (hb/hv).(250/foc)

Lineaire vergroting objectief:

Mobj = hb/hv = l/fobj

Angulaire vergroting oculair (loep!) =

Moc = 250/foc

Angulaire vergroting microscoop =

Mang = (l/fobj).(250/foc) = Mobj x Moc.

- Echte lenzen

Echte lenzen:

- Zijn niet paraxiaal, maar hebben grote diameter

- Zijn niet oneindig dun

- Hebben geen kleurfouten

- Moeten een perfect beeld hebben, ook buiten de optische as.

Lenzen hebben afbeeldingfouten

De lichtstralen van een puntbron komen niet uit in één punt(beeld):

- Sferische aberratie

- Coma

- Astigmatisme

- Beeldveldkromming

- Beeldvervorming

- Kleurschifting

Ray tracing

Het berekenen van de stralengang in een complex optisch systeem geschiedt via ray tracing.

Ontwerpen optisch systeem: Lens(spiegel)krommingen en brekings-indices variëren totdat iedere puntbron in het objectvlak een zo scherp mogelijk puntbeeld geeft in het beeldvlak.

Echte optiek bestaat uit meerdere lenzen

Objectieven:

- Achromaat (gecorrigeerd voor twee kleuren)

- Planachromaat (achromaat met vlak beeldveld)

- Apochromaat (gecorrigeerd voor drie kleuren)

Oculairen:

Veldlens plus ooglens geeft groter gezichtsveld en scherper beeld.

e)	Numerieke apertuur

Belangrijkste kenmerk microscoop: Numerieke apertuur van het objectief

NA = n sin( =

n = brekingsindex

De numerieke apertuur bepaalt:

- Beeldintensiteit:

- Scherptediepte:

- Oplossend vermogen: ( = (/NA

f) Verlichting

Het preparaat wordt verlicht via de condensor:

- Concentreert licht op object;

- Velddiafragma regelt grootte belicht veld;

- Apertuurdiafragma regelt intensiteit en divergentie invallende bundel.

Belichting volgens Köhler: twee geconjugeerde systemen

VELD-REEKS

velddiafragma (via collectorlens verlicht door lamp)

Preparaatvlak

Tussenbeeld vóór oculair

Netvlies oog, CCD-chip, fotografische film

APERTUUR-REEKS:

filament lamp

Apertuurdiafragma in het voorste brandvlak van de condensor

Achterste brandvlak van het objectief

Uittreepupil van het oculair

Voordelen Köhler-verlichting

- Velddiafragma regelt onafhankelijk grootte verlichte veld

- Apertuurdiafragma regelt onafhankelijk helderheid

- Apertuurdiafragma regelt divergentie invallende bundel ( scherptediepte, beeldcontrast en oplossend vermogen

- Beeld in achterste brandpunt van objectief is fouriertransform van object. Filtering is mogelijk om faseobjecten zichtbaar te maken.

g) Drie typen microscopen

- Doorvallend licht (Köhler);

- Opvallend licht (Köhler);

- Stereomicroscoop (Scherptediepte)

Enkele voorbeelden:

# Text boxes

Zeiss

Leica